竞 价 文 件

（更正公告版）

项目编号：FJLQ-WJ-20210009

项目名称：金综楼消防系统维保服务采购项目

采 购 人：福建农林大学金山学院

福建立勤招标代理有限公司

2021年9月

目   录

一、竞价须知	3

二、竞价内容及要求	5

三、竞价须知	14

四、竞价响应文件格式	17

五、采购合同（网上竞价参考文本）	38

关于网上竞价线上报名、竞价流程： 第一步：请各潜在供应商登录【福建立勤招标代理有限公司网站（http：//www. fjlqzb.com/）】首页进行供应商注册（上传最新的营业执照及法定代表人身份证，复印件须加盖公章）； 第二步：注册审核通过后，供应商应登录系统后台针对该项目进行网上报名并上传电子响应文件（第一册），待报名审核通过后方可参与竞价。

# 一、竞价须知

受福建农林大学金山学院委托，福建立勤招标代理有限公司采用网上竞价方式组织实施本次项目的采购，现邀请合格的供应商参加网上竞价。

1、项目编号：FJLQ-WJ-20210009

2、项目名称：金综楼消防系统维保服务采购项目

3、项目内容：资格、主要技术、商务要求等详见“竞价内容及要求”。

4、项目报名时间及方式：2021年9月6日至2021年9月15日11:00（北京时间）。请潜在供应商前往福建立勤招标代理有限公司网站针对该项目报名。

潜在供应商应在竞价公告规定的报名时间内进行报名，且公司名称应与竞价时的公司名称一致，代理机构不接受未报名的供应商参与竞价，且可以不予以书面通知竞价文件更改补充内容等（如有）。

5、竞价响应文件上传时间及方式：2021年9月6日至2021年9月15日11:00（北京时间）。请潜在供应商登陆福建立勤招标代理有限公司网站竞价系统针对该项目上传电子竞价响应文件（第一册：资格、技术、商务册）。

6、竞价时间：2021年9月15日15:30-16:30（以竞价系统的时间为准）。

7、竞价响应文件的编制及上传（或递交）：

7.1、在竞价系统上传的电子响应文件（第一册）无需体现与竞价报价相关的信息，否则由此造成的价格泄露，代理机构概不承担责任。上传的电子响应文件（第一册）应包含竞价文件要求的所有资格、技术、商务材料（无需包含报价内容），封面标明“正本”，逐页盖章，扫描成电子档pdf或文件夹压缩包RAR上传。此上传文件具有法律效力。

7.2、供应商的最终报价以网竞平台竞价大厅的价格为准。纸质竞价响应文件（第二册：报价册）应包含所有报价内容，报价金额应与网竞平台竞价大厅的所报价格一致，否则报价无效，于领取成交通知书时递交。纸质响应文件（第二册）正本一份、副本二份，用A4幅面纸张打印，胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，逐页盖章，封面加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样，副本可用正本的复印件，如有不一致，以正本为准。未按此规定编制的，视为未实质性响应竞价文件要求，报价无效。

8、竞价系统网址：福建立勤招标代理有限公司网站（http：//www.fjlqzb.com），竞价数据以代理机构服务器数据库记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的竞价数据错误或缺失均与代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价和文件的时间，以免造成不必要的损失。

9、有关本项目竞价的相关信息（包括竞价文件若有修改）都将在相关网站【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、福建立勤招标代理有限公司网站（www.fjlqzb.com）】上公布，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10、采购单位联系方式：

采购单位：福建农林大学金山学院

联系地址：福州市仓山区上下店路15号

联 系 人：王老师

联系电话：0591-83769175

11、代理机构联系方式：

招标代理机构：福建立勤招标代理有限公司

联系地址：福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101

项目负责人：徐朕、张静

联系电话：0591-63037998

公司网站：http://www.fjlqzb.com

（若需对项目进行咨询，请于工作日的8:30-12:00,14:30-18:00联系项目负责人）

12、递交竞价保证金及缴纳代理服务费账户信息：

开户名：福建立勤招标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行

账  号：1402 0232 0960 0058 290

# 二、竞价内容及要求

（一）、竞价内容一览表

| 合同包 | 项目名称 | 服务要求 | 服务期 | 最高限价（元） | 竞价保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金综楼消防系统维保服务采购项目 | 详见（三）、技术（服务）要求 | 合同签订之日起叁年 | 90000 | 900 |
| 1、本次以人民币竞价，竞价报价须包含货物（或服务、工程）的制造、包装、运输、装卸、安装调试、保修、维护、保险、发票、税金等一切费用。 2、本次采购项目的内容及最高限价详见上表，报价应包含单价和总价，超出最高限价的，按无效报价处理。 3、供应商第一次竞价必须低于最高限价的3%(不含)以上，否则视为无效竞价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）。 4、符合以上相关要求的报价，每个供应商可以在竞价时限内最多进行两次报价（只取前两次报价有效），以前两次报价中较低的报价为准。 5、竞价保证金：金额详见上表，供应商应以银行转账等公对公（非现金）形式向我司提交竞价保证金，并保证于报名截止时间之前到达我司指定账户上，我司将以开户银行提供的竞价保证金到账时间为依据进行确认。（请在保证金转账单上注明“FJLQ-WJ-20210009保证金”等有关项目信息的类似字样。） 6、代理服务费：成交供应商须在领取成交通知书之前，按成交总金额1.5%的标准以转帐的方式向代理机构缴纳代理服务费。 7、成交公告发布之日起1个工作日后，成交人可携带纸质竞价响应文件（编制方法见《一、竞价须知》）至代理机构领取成交通知书。 8、无论竞价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担参与竞价过程产生的全部有关费用。 9、本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品报价。国内产品含在中国境内生产的中外合资产品，且国内生产成本超过一定比例的最终产品，国内生产成本比例=(产品出厂价格-进口价格)/产品出厂价格；凡在海关特殊监管区域(保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区)内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 |

（二）、竞价资格条件

1、符合《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防法实施细则》、《福建省消防条例》等国家、省、市的有关法律法规的规定要求，有能力提供本竞价文件所述货物、服务、工程，符合下述规定条件的境内企业法人，供应商须提供合格有效的法人营业执照。

2、供应商竞价承诺书。

3、供应商的资格声明。

4、供应商提供法定代表人授权书原件，若法定代表人直接参与报价，可不提供此件。

5、供应商提供法定代表人和授权代表身份证（正、反面）。

6、供应商提供上一年度的财务状况报告（至少应包含利润表、负债表、现金流量表）。

7、供应商提供竞价截止时间前六个月内任一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供证明文件。

8、供应商提供参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明。注：“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

9、供应商可自主在本项目竞价公告发布之日起至响应文件上传截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录。注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和严重违法失信行为记录名单等。

10、供应商必须在福建省消防技术服务信息平台公示的维护保养检测机构名单内，并提供供应商名称所在页面截图。

11、供应商拟为该项目配备的项目负责人须为注册消防工程师（此消防工程师不得同时在2个及以上消防技术服务机构执业，并不得在其他机关、团体、企业、事业单位兼职），提供竞价截止时间前六个月（不含竞价当月）由供应商为该人员缴交社会保障资金的证明材料及注册消防工程师证书。

12、提供供应商竞价保证金凭证。

13、不接受联合体报价。

14、供应商及其所投服务（货物、工程）的经营活动涉及到须经国家及福建省消防系统行业行政许可的，应获得许可并提供相关证明材料。(如有)

注：以上相关资质证明文件均应合格有效，其复印件应是最新、清晰、加盖公章的，原件备查。

（三）、技术（服务）要求

一）、项目概况

福建农林大学金山学院金山综合楼消防系统维保招标，总面积约20700平方米。供应商在竞价前可先到现场进行实地查勘，获取报价内容，并做技术交流。由采购人统一安排时间集中踏勘一次【现场勘察集合时间为：2021年9月14日10:00，地点：福州市仓山区上下店路15号（福建农林大学金山学院金综B111后勤保卫处办公室）】，未在集中时间查勘的可自行前往学校，采购人不安排接待。因供应商原因未至现场查勘的视为已认同实际服务范围并且无异议。查勘所发生的费用由供应商自行承担。

二）、维保范围

1、消火栓灭火系统。

2、火灾自动报警系统。

3、消防广播、消防电话系统。

4、防火分隔系统。

5、应急照明及疏散指示系统等。

6、防、排烟系统。

7、消防自动灭火联动系统。

8、气体灭火系统。

三）、维保方式和技术要求

1、金山综合楼消防系统维保（例行检修）

（1）每周进行一次日常检查。

技术人员按每周1次，对采购单位金山综合楼消防报警系统日常报警清查，报警系统运行检查，系统日常保养。确保报警系统的正常运行。

检查各消防水箱水位情况，确保消防水泵、消防喷淋泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常。

对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保整个区域消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。

发现以上隐患，在24小时内排除修复。重大隐患应立即与采购人采取应急措施。

（2）每月进行一次单项检查。

每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上。对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上。

每月一次对报警系统的联动进行测试（测试需保证安全无事故，应选择在周末22:00以后6:00以前进行）：首先报警主机调至自动档，在任意楼层用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源。

每月一次对消防水系统的联动检查测试：

将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防泵。测试顶层消防栓出水是否正常。

（3）在有采购单位工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。

在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。

（4）每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

a、火灾自动报警系统

火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能

火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示

水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号

对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验

室内消火栓系统联动功能测试

事故广播系统联动功能测试

b、消火栓灭火系统

启动运转消防泵

主、备泵切换功能

各阀门的启闭状态

水泵结合器完好情况

消防储水量及水质

c、消防广播、消防对讲系统

对楼层进行送话广播

楼层与控制中心对讲

机房、水泵房与控制中心对讲

d、应急照明和疏散指示系统

电源切换试验，外观完整

e、对检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告院方，同时采取应急措施。

（5）每年一次对报警系统的联动进行测试（测试需保证安全无事故，应选择在周末22:00以后6:00以前进行）：首先报警主机调至自动档，在任意楼层用烟雾或按2～3个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源。

（6）每年一次对消防水系统的联动检查测试：将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防泵。测试顶层消防栓出水是否正常。

2.故障突击抢修

当维保单位（以下简称供应商）接到招标单位（以下简称采购人）的故障通知书或电话通知时，应在2小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在12小时内修复。当需超过1天尚无法修复时，需书面通知采购人，增加日常管理人员与投标工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时供应商增加技术力量，尽快修复故障。

3.其它要求

（1）供应商须固定安排1名熟悉采购方消防系统的工作人员，负责采购人消防设施的维保。供应商派出的工作人员应为本单位的正式员工。

（2）做好消防设施资料建档工作，及时更新老资料。供应商在每次执行维保任务后，必须将维保记录表（写明维保内容、执行情况、时间等）经采购人安排的各消控室负责人员签字确认后作为合同考核及付款凭证；未经采购人确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。每月月末之前，将月度维护、检测记录报后勤工作部备案。《消防设施维护、检测记录表》应由检测人员签字和供应商盖章。检测人员和供应商对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。

（4）维保中涉及更换的零件单价在200元（含）以下的由供应商承担，超过200元由采购人承担。供应商需提供完整的消防设备零部件更换、维修价格表（详见附录），在维保过程中，确需更换零件时，供应商应及时写出书面说明，由双方共同论证确定，待采购人认可后方可实施。

（5）供应商中标后应马上对采购人的消防系统做出全面的检查，对消防系统在合同签订前已经存在的问题做出书面报告，并提出整改及维修方案。该次维修的材料费、人工费等维修费由采购人负责。该次维修经采购人确认完成后后续产生的费用由维保合同支出。

（6）采购人有义务为供应商的维护保养工作提供所需的工作环境和条件，当系统设备必须进入停机检修时，采购人应予配合。当供应商接到采购人的故障通知时，应急抢修应在2小时内立即派员对该故障进行排除，严重故障应该在24小时内修复；普通维修1天内到达并落实。当超过2天尚无法修复时，需书面通知采购人，增加日常管理人员与维修工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时投标方增加技术力量，尽快修复故障。

（7）如供应商在接到采购人多次通知和催促后仍未能及时前来维修，或两次以上未能修复的，采购人有权请第三方介入维修，由此引起的费用由供应商支付或在合同额中扣除。

（8）供应商接到故障通知，响应时间愈期或超时的，第一次将进行书面警告，第二次扣罚相当于一个月的维保费用，第三次则视为违约，采购人有权终止委托合同，由此引起的所有损失，由供应商自行承担。

（9）维保工作经消防部门检查，在维保范围内，控制点故障率≦5‰ ，能保证系统的正常运行，为合格；若存在问题超过5‰，扣除当年50%维保费用，由此造成的损失全部由供应商承担。供应商如未能履行合同导致消防系统缺乏维修保养而发生故障，对由此而发生火灾事故或因火灾事故所造成的后果负全部责任，采购人并保留追究供应商刑事责任的权利。

（10）供应商有责任和义务配合采购人及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。

（11）全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从消防管理部门的技术指导。

（12）维保合同服务期：叁年，合同壹年壹签。

（13）因重大节日活动，消防安全需要，配合采购人对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

（14）完成《建筑消防设施检测技术规程》规定的年度对消防设施维护、保养的项目。

（15）成交人须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训，成交人提供的负责培训的人员应具备同类产品3年以上的维修经验。

四）、安全责任

供应商负责对消防系统维修保养人员的安全和治安教育，严格按照相关安全操作规程操作，做好安全防范措施，做到安全文明施工。供应商应确保双方人员财产安全，做到杜绝以下事故的发生（伤亡事故、交通事故、火灾事故、触电、高空坠落、物体击、机械伤害、中毒、中暑等等）各类事故的发生，如因供应商工作原因发生任何事故，所造成的所有人员伤亡、财产损失和责任均由供应商承担，与采购人无关。供应商要做到合法用工，工作人员相关证件齐全，如供应商违法用工造成的损失由供应商承担。

五）、承诺与履约能力

1、供应商须提供近两年（2019年1月1日起至今）的消防维保合同复印件。

2、供应商须提供详细的负责本项目的主要技术人员清单列表。

3、供应商须承诺一旦成为成交人，为采购人购买不低于300万人民币保险额度的公众火灾责任险，合同签订之日起10个工作日内，供应商必须提供相应保险额度的购买合同原件及保单交由采购人保管后，合同才能生效，否则合同自动作废，成交资格作废。供应商须提供明确的书面承诺。

（四）、商务要求

1、交付地点：福建农林大学金山学院金山综合楼。

2、交付时间：合同签订后30天内提交相关设备并开始提供服务。

3、付款方式与条件：供应商成交后在三个工作日内对采购人的消防系统做出全面的检查，对消防系统在合同签订前已经存在的问题做出书面报告，并提出整改及维修方案，经采购人同意后实施。该次维修的材料费、人工费等维修费由采购人负责。该次维修经采购人确认后，后续产生的费用由维保合同支出。维保费用每半年结算一次。成交人向采购人出具正式税务发票，采购人在15天内向成交人付款。维保中涉及更换的零件单价在200元（含）以下的由成交人承担，超过200元由采购人承担。维保期内如遇主管部门检查验收，成交人须确保检查验收合格并通过，如在限期内不合格将停止支付维保费用或终止合同，新更换零部件保质期至少一年。

4、验收标准：按照国家、我省相关行业标准进行验收。

5、履约保证金：成交人在签订采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，该履约保证金于验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将待保质期结束后且成交人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，成交人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为质保期结束后再延长6个月。

6、其他要求：其他未尽事宜在合同中约定。

消防系统设备零配件报价表

## 货币单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 单价 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GST9611 | 只 | 129.2 |
| 2 | 点型复合式感烟感温火灾探测器 | JTF-GDM-GST963 | 只 | 123.5 |
| 3 | 探测器通用底座 | DZX-01 | 只 | 66.5 |
| 4 | 电子编码器 | GST-BMQ-2 | 只 | 285 |
| 5 | 编址接口横块 | GST-LD-8319 | 只 | 66.5 |
| 6 | 终端器 | GST-LD-8320 | 只 | 30.4 |
| 7 | 接口模块 | GST-LD-8306 | 只 | 72.2 |
| 8 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-8401 | 只 | 66.5 |
| 9 | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9121 | 只 | 72.2 |
| 10 | 隔离器 | GST-LD-8313 | 只 | 60.8 |
| 11 | 火灾光警报器 | GST-MD-W9514 | 只 | 72.2 |
| 12 | 火灾光警报器 | GST-MD-F9514 | 只 | 57 |
| 13 | 非编码火灾声光警报器 | HX-100A | 只 | 91.2 |
| 14 | 火灾声光警报器 | GST-HX-F8502 | 只 | 76 |
| 15 | 编码单输入/单输出模块 | GST-LD-8301 | 只 | 91.2 |
| 16 | 切换模块 | GST-LD-8302 | 只 | 45.6 |
| 17 | 总线中继器 | LD-8321 | 只 | 1235 |
| 18 | 区域火灾报警控制器 | JB-QB-GST100/16 | 台 | 2280 |
| 19 | 火灾报警控制系统软件 | GST-200 | 套 | 855 |
| 20 | 火灾报警控制器[联动型]硬件 | JB-GB-CST200/16 | 套 | 3230 |
| 21 | 火灾显示盘 | ZF-IOI | 台 | 570 |
| 22 | 智能电源箱 | GST-DY-050 | 台 | 760 |
| 23 | 广播功率放大器 | GST-XG9000/150 1500W | 套 | 7600 |
| 24 | 蓄电池 | 10AH/12V | 节 | 247 |
| 25 | 立式控制柜 | LD-1000A2 | 台 | 2280 |
| 26 | 非标单节琴台柜 | LD-FB-600 | 台 | 2660 |
| 27 | CP录放盘 | GST-CD | 台 | 2470 |
| 28 | 多线路制广播分配盘 | LD-GBEF-200 | 台 | 2850 |
| 29 | 吸顶式紧急广播音箱 | YXJ3-4A | 只 | 41.8 |
| 30 | 智能总线制消防电话主机 | GST-TS-Z01A | 台 | 2470 |
| 31 | 总线制固定式消防电话分机 | GST-TS-100A | 只 | 119.7 |
| 32 | 紧急启动/停动按钮 | GST-LD-8138 | 只 | 190 |
| 33 | 消火栓扭 |  | 只 | 114 |
| 34 | 消防电话插座 | GST-LD-8312 | 只 | 41.8 |
| 35 | 手动转换开关 | GST-LD-8136 | 只 | 760 |
| 说明：参考品牌：海湾牌，竞价产品品牌应满足或优于此参考品牌。产品单价不得高于以上最高限价，如本报价单产品有不完整之处，报价人可自行添加；本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如有）。 |

# 三、竞价须知

1、一个供应商只能提交一个报价文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、各竞价人的报价须符合“以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

3、供应商已详细审查全部竞价文件，包括修改竞价公告(如有)和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。同意提供按照代理机构或采购人可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。

4、告知：本项目使用非财政性资金采购，不属于政府采购范畴，竞价文件编制仅部分参照政府采购法。

5、竞价保证金

5.1未成交的供应商，在成交结果发布后5个工作日内予以无息退还。

5.2成交人在交货验收后，向代理机构提供采购合同及验收凭证，于5个工作日内予以无息退还。

5.3成交人在竞价截止时间后，要求撤回或自愿放弃成交资格或不按规定签订采购合同的，其保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

5.4成交人不按规定支付代理服务费，其保证金不予退还。

5.5其他法律法规规定的不予退还的情形。

6、竞价报价偏差

6.1重大偏差

（1）报价文件未按竞价文件要求加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字；

（2）不符合技术服务要求和商务要求；

（3）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（4）不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

6.2细微偏差。响应文件在实质上响应竞价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响报价文件的有效性。

对存在细微偏差的供应商要求其予以补正。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该供应商的认定，超过3个的累积细微偏差视为技术商务不合格，该供应商不予推荐为成交候选人。

7、最终有效报价确认办法

7.1竞价结果在提交的响应文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价,按竞价大厅价格最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）确认。

7.2算术错误将按以下方法更正：

（1）供应商提交的纸质报价与在竞价平台提交的报价不一致的，以供应商在竞价平台提交的报价为准；

（2）报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

8、报价最低不作为最终成交的保证。供应商必须对其竞价响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在响应文件审核过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供虚假资料的行为，将取消其报价资格，并按相关规定处罚；竞价结束后，采购人有可能对成交人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取成交等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相应责任。

9、成交通知书发出之日起15日内签订合同。签订采购合同应遵守相关法律法规的规定，不得对竞价文件确定的事项和成交人的报价文件作实质性修改。采购合同签订或履行过程中，采购人有权增加或减少与合同标的相同的货物、服务或工程，但追加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。

10、网上竞价公告期满，若无两个（含）以上的有效供应商参与报价，网上竞价无效。

11、本竞价文件列明的内容及要求均为必须响应条款，请供应商逐条进行响应（承诺），任何不满足都将导致报价无效。

# 四、竞价响应文件格式

响 应 文 件

（第一册：资格、技术、商务册）

项目编号：

项目名称：

合同包号：

供应商名称 ：

通讯地址：

联系电话：                     传真：

供应商代表：                   手机：

日  期 ：     年  月  日

目  录

（根据实际材料及顺序编制目录，应包含页码。）

竞价承诺书

致：福建立勤招标代理有限公司

根据贵方为       项目的竞价邀请（项目编号：          ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交文件一正二副。

以    方式提供的金额为人民币        元的竞价保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.供应商保证遵守竞价文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.供应商将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.供应商同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商（全称并加盖公章）：

地址：

电话：         传真：

供应商代表（签字）：

日  期： 年 月 日

供应商资格声明

致：福建立勤招标代理有限公司

关于贵方    年   月    日第        （项目编号）竞价邀请，本签字人愿意参加竞价，提供竞价文件“竞价内容及要求”中规定的（合同包/品目号）        （项目名称）         ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

我方作为供应商保证提供给采购单位的货物、服务或工程不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

特此声明。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

营业执照

致：福建立勤招标代理有限公司

（ ）按统一代码制度登记的

现附上由                   (签发机关名称)签发的我方统一社会信用代码营业执照副本复印件，该证照真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）未按统一代码制度登记的

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方营业执照复印件、由                           (签发机关名称)签发的我方税务登记证复印件、由                             (签发机关名称)签发的我方组织机构代码证复印件，上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

授 权 书

致：福建立勤招标代理有限公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：    ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。供应商代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         联系方式：

供应商代表：         联系方式：

授权方

供应商（全称并加盖单位公章）：

单位负责人（签字或盖章）：

接受授权方

供应商代表（签字）：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

财务状况报告

供应商提供上一年度的财务状况报告（至少应包含利润表、负债表、现金流量表）

依法缴纳税收的证明材料

须提供竞价截止时间前六个月内任一个月依法缴纳税收的证明材料

依法缴纳社会保障资金的证明材料

须提供竞价截止时间前六个月内任一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料

参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明

致：福建立勤招标代理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

信用信息查询记录

（1）供应商可在本项目竞价公告发布之日起至响应文件上传截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“供应商提供的查询结果”），供应商提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。供应商针对以上“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应文件无效（竞价文件中若有其他相关规定与此条款规定不一致的，以此条款规定为准）。

（2）信用记录的审查：①代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录（以下简称：“查询结果”）。若查询结果存在供应商应被拒绝参与招标活动相关信息的，其资格审查不合格。②因上述网站原因导致无法查询供应商信用记录的（代理机构将通过上述网站查询供应商信用记录时的原始页面打印后一并存档），视为查询结果未存在供应商应被拒绝参与招标活动相关的信息。

备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和严重违法失信行为记录名单、不良行为记录等。

资质证书、许可证等

竞价保证金凭证

其他资格证明材料

编制说明

除竞价文件另有规定外，竞价文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）应在此项下提交。

技术服务要求响应及承诺

项目编号：

项目名称：

请供应商按照不低于竞价文件中《二、竞价内容及要求》的技术（服务）要求进行逐条响应并书面承诺，内容自拟（不限于文字、图表等）。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

商务服务要求响应及承诺

项目编号：

项目名称：

请供应商按照不低于竞价文件中《二、竞价内容及要求》的商务要求进行逐条响应及书面承诺，内容自拟。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

其它必要的相关证明材料（如有）

供应商认为其他须提供的材料

代理服务费承诺书

致：福建立勤招标代理有限公司

我们在贵公司组织的        项目（项目编号：      ）招标活动中如获成交，我们保证按竞价文件的要求在领取成交通知书时以转账形式向贵方交纳代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在竞价保证金中扣缴。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

地址：

电话：

传真：

授权代表签字：

日期：

响 应 文 件

（第二册：报价册）

项目编号：

项目名称：

合同包号：

供应商名称 ：

通讯地址：

联系电话：                     传真：

供应商代表：                   手机：

日  期 ：     年  月  日

报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 合同 包 | 项目名称 | 服务期 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合同包总价 | 人民币 元整（￥ ） |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 总价 | （大写）人民币 元（小写￥： ） |

注：

1．此表总价若与报价一览表有出入，以报价一览表价格为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2. 供应商可根据实际情况编制此表。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

# 五、采购合同（网上竞价参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定填写相应内容。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门若对合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为               的  （填写“项目名称”）    项目 （以下简称：“本项目”）的竞价结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：       元（￥        ）。

3.2 成交人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料。专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照竞价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照竞价文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

成交人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料。专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照竞价文件规定填写，一般是有履约保证金的，除个别特殊情况）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

10.1成交供应商按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

10.2成交供应商所交货物不符合本文件合同要求的，采购人有权拒收并没收其履约保证金。

10.3成交供应商不能交付货物的，采购人没收其履约保证金。

10.4成交供应商逾期交付货物，成交供应商应向采购人每日偿付货款5‰的违约金。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

| 甲方： |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所： |  | 住所： |  |
| 单位负责人： |  | 单位负责人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 联系方法： |  | 联系方法： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |

签订地点：

签订日期：    年   月   日