竞 价 文 件

项目编号：FJLQ-WJ-20220003

项目名称：福建商学院鼓楼校区业务用房监控系统升级项目

采 购 人：福建商学院

福建立勤招标代理有限公司

2022年4月

目   录

一、竞价须知	3

二、竞价内容及要求	6

三、竞价须知	21

四、响应文件格式	24

五、采购合同	44

★关于网上竞价报名、竞价流程：（未按以下流程操作的，将导致竞价无效。） 第一步（网竞平台注册）：请各潜在供应商登录【福建立勤招标代理有限公司网站（http://www. fjlqzb.com/）】首页进行供应商注册（上传最新的营业执照及单位负责人身份证，复印件须加盖公章）。 第二步（网竞平台报名）：注册审核通过后，供应商登录网竞平台针对该项目报名。 第三步（纸质文件审核）：评审小组在规定时间内审核纸质响应文件（第一册：资格、技术、商务册）。 第四步（网竞平台竞价）：纸质响应文件审核通过的供应商在规定的竞价时间内登录网竞平台供应商后台（竞价大厅）针对该项目进行竞价（仅一次报价机会）。 提醒：供应商若需对项目进行咨询或注册、报名审核，请于工作日的8:30-12:00，14:30-17:30联系项目负责人。

# 一、竞价须知

受福建商学院委托，福建立勤招标代理有限公司采用网上竞价方式组织实施本次项目的采购，现邀请合格的供应商参加网上竞价。

1、项目编号：FJLQ-WJ-20220003

2、项目名称：福建商学院鼓楼校区业务用房监控系统升级项目

3、项目内容：资格、主要技术、商务要求等详见“竞价内容及要求”。

4、网竞平台项目报名时间及方式：2022年04月29日至2022年05月10日17:30（北京时间），请潜在供应商登陆福建立勤招标代理有限公司网站竞价系统针对该项目报名并在我司官网本项目竞价公告上自行下载网上竞价文件。

潜在供应商应在竞价公告规定的报名时间内报名，且供应商名称应与竞价时的名称一致，代理机构不接受未报名的供应商参与竞价，且可以不予以书面通知竞价文件更改补充内容等（如有）。

5、纸质响应文件（第一册：资格、技术、商务册）的编制、递交及审核方式：

5.1、纸质响应文件（第一册）的编制：无需体现与竞价报价相关的信息，否则由此造成的价格泄露，代理机构概不承担责任。响应文件（第一册）应包含竞价文件要求的除报价外的所有资格、技术、商务材料，用A4幅面纸张打印，按竞价文件要求签字、盖章，封面标明“正本”并逐页盖章（或加盖骑缝章），装订成册，正本一套、副本二套，副本可用正本的复印件，如有不一致，以正本为准。

5.2、纸质响应文件（第一册）的递交截止时间、地点及方式：2022年04月29日至2022年05月10日17:30 (公休、节假日除外)，每天8:30–12:00，14:30–17:30（北京时间）。供应商应在此之前将密封的纸质响应文件（第一册）送至（或邮寄至）福建立勤招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101二层），逾期送达的或未密封的纸质响应文件将被拒绝接收，邮寄件以签收时间（须在递交截止时间之前）为准（若采用邮寄方式递交文件，请潜在供应商提前电话告知代理机构联系人）。

5.3、纸质响应文件（第一册）的审核时间、地点及方式：2022年05月11日09:30-11:00 (北京时间)，福建立勤招标代理有限公司评标室。由采购人和招标代理机构组成评审小组，对密封的纸质响应文件（第一册）进行现场启封审核（请供应商于文件审核时间段内保持手机畅通状态，以便评审小组需要供应商对文件作出澄清或说明时可以随时联系，否则有可能作出不利于供应商的评审。），纸质文件审核通过的供应商将开启网竞平台竞价大厅，审核通过的供应商方可在竞价平台上竞价。

不接受未递交纸质响应文件（第一册：资格、技术、商务册）或文件审核未通过的供应商参与竞价。

6、竞价时间：2022年05月11日11:00-11:30（以竞价系统的时间为准）。供应商的最终报价以网竞平台竞价大厅的价格为准。

7、成交人须递交的材料：

7.1、成交人的纸质响应文件（第二册：报价册）应包含所有报价内容（含分项报价表，如有），报价内容（含单价、总价、品牌、规格型号等）应与网竞平台竞价大厅的所报内容一致，否则报价无效。纸质响应文件（第二册：报价册）用A4幅面纸张打印，按竞价文件要求签字并逐页盖章，装订成册，正本一套、副本二套，于领取成交通知书时递交。

7.2、成交人的响应文件（含第一册和第二册）正本签字盖章后扫描成电子档pdf（内容与纸质版响应文件一致）并制作成U盘，与纸质响应文件（第二册：报价册）一同于领取成交通知书时递交或发送邮件至电子邮箱：fjlqzb888@126.com。

8、竞价系统网址：福建立勤招标代理有限公司网站（http：//www.fjlqzb.com），竞价数据以代理机构服务器数据库记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的竞价数据错误或缺失均与代理机构无关，请各供应商合理安排上传文件和报价的时间，以免造成不必要的损失。

9、信息公告网站：有关本项目竞价的相关信息（包括竞价文件若有修改）都将在相关网站【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、福建立勤招标代理有限公司网站（www.fjlqzb.com）】上公布，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10、采购单位联系方式：

采购单位：福建商学院

联系地址：福州市鼓楼区黄埔19号

联 系 人：陈老师

联系电话：0591-26298150

11、代理机构联系方式：

招标代理机构：福建立勤招标代理有限公司

联系地址：福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101

联 系 人：张女士

联系电话：0591-63037998

公司网站：http://www.fjlqzb.com

公司邮箱：fjlqzb888@126.com

12、递交竞价保证金及缴纳代理服务费账户信息：

开户名：福建立勤招标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行

账  号：1402 0232 0960 0058 290

# 二、竞价内容及要求

（一）、竞价内容一览表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 最高限价（元） | 是否允许进口 | 竞价保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建商学院鼓楼校区业务用房监控系统升级项目 | 1项 | 50000 | 否 | 500 |
| 1、本次以人民币竞价，竞价总价为本次项目提供货物、服务或工程，经采购人验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，应包括税收、产品、装卸、安装备件及材料、专用工具、安装、调试、人工、检验及技术资料、运输和保险等项目相关的一切费用。 2、本次采购项目的内容及最高限价详见上表，报价应包含单价和总价，超过最高限价的，按无效报价处理。 3、每个供应商在竞价时限内最多进行一次报价，在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）。 4、无论竞价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担参与竞价过程产生的全部有关费用。 5、竞价保证金：金额详见上表，供应商应以银行转账等公对公（非现金）形式向我司提交竞价保证金，并保证于报名截止时间之前到达我司指定账户上，我司将以开户银行提供的竞价保证金到账时间为依据进行确认。未按以上要求提交竞价保证金的供应商报价无效。（请在保证金转账单上注明“FJLQ-WJ-20220003保证金”等有关项目信息的类似字样。） 6、代理服务费：成交供应商须在领取成交通知书前向代理机构缴纳代理服务费，按成交总金额1.5%的标准下浮15%收取。 7、成交公告发布之日起1个工作日后，成交人可携带纸质竞价响应文件（编制方法见“一、竞价须知”第7点）至代理机构领取成交通知书。 8、本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品报价。国内产品含在中国境内生产的中外合资产品，且国内生产成本超过一定比例的最终产品，国内生产成本比例=(产品出厂价格-进口价格)/产品出厂价格；凡在海关特殊监管区域(保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区)内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 |

（二）、竞价资格条件（不允许负偏离）

1、有能力提供本竞价文件所述货物、服务、工程，符合下述规定条件的境内企业法人，供应商须提供合格有效的营业执照。

2、供应商竞价承诺书。

3、供应商的资格声明。

4、供应商提供法定代表人授权书原件，若法定代表人直接参与报价，可不提供此件。

5、供应商提供法定代表人和授权代表身份证（正、反面）。

6、供应商提供财务状况报告或资信证明。注：（1）成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的完整的年度财务报告。（2）成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。（3）无法按照以上两条规定提供财务报告的供应商，可提供竞价截止时间前半年银行出具的完整的有效的资信证明（资信证明中若注明“复印无效”的，响应文件（第一册）正本中须提供资信证明原件；资信证明若有背面的，须同时提供背面页）。

7、供应商提供竞价截止时间前六个月（不含竞价当月）内任一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供证明文件。

8、供应商具备履行合同所必需设备和专业技术能力，提供证明材料或声明函。

9、供应商提供参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明。注：“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

10、供应商可自主在本项目竞价公告发布之日起至响应文件上传截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，供应商提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图），最终以评审当天评审小组查询的情况为准。注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

11、节能产品政府采购品目清单中的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)。本次采购产品如有属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件中《节能产品政府采购品目清单》规定，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（若有附件，应至少提供附件中可体现所投产品页面的复印件），认证证书中的产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准。

12、本次采购产品如属强制3C认证的，供应商须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟），或在响应文件中提供3C认证证书复印件。

13、供应商及其报价货物、服务或工程的经营活动涉及到须经国家行政许可的，应获得许可并提供相关证明材料。

14、提供供应商竞价保证金凭证。

15、不接受联合体报价。

注：以上相关资质证明文件均应合格有效，其复印件应是最新、清晰、加盖公章的，原件备查。

（三）、技术和商务要求（不允许负偏离）

1、项目要求：

1.1、监控摄像机

录音录像监控系统与其他网络进行物理隔离；传输线路采用屏蔽线缆，不得连接互联网，不得使用无线传输技术；安装高清摄像头，摄像机，能够清晰拍摄到人员面部表情、肢体动作及业务用房全景，确保画面符合全覆盖、无盲区、图像清楚、声音清晰、音像不卡顿等要求；

1.2、拾音器

拾音器安装位置确保能清晰、不失真地采集说话声音及其他声响。拾音器应远离空调、新风系统风口等噪声源；支持ACC等主流标准的音频编码格式，频率响应范围在100HZ-16KHZ之间，码率不低于32kbps。

1.3、时间温湿度显示屏

非玻璃面板；安装高度＞2.2m；内嵌于墙体；具备漏电保护功能；内部网络联网自动校时功能；显示实时年、月、日等时间信息，温度，湿度等其他信息；位于监控范围，且数值清晰；

1.4、监控系统

具备全程不间断录音录像、同步下载视频和刻录功能等要求；存储方式采用前端存储和后端集中存储相结合，确保音视频资料完整、安全、不丢失；前端存储时间＞30天，后端集中存储时间＞90天；支持离线归档备份功能；前端设备与主机自动校时；

1.5、刻录系统

具备全程（同步）自动录音录像功能；支持工作人员在监控室对单个或多个业务用房录音录像资料进行后台刻录和批量集中刻录。

满足画面选取（光盘刻录内容包括“三合一”画面视频和接入的音频，合成视频叠加显示时间、温度和湿度等信息），实时追刻（支持光盘不间断刻录，在更换光盘时设备具有缓存机制，支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不丢失，刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间）等要求；

1.6、备用电源，主电源和备用电源（UPS）能自动进行切换，切换时不引起系统误动作，UPS供电时长不低于4小时。

1.7、安装调试

包含设备运输、安装、调试；线路敷设、接入；施工阶段、售后阶段保障系统运行的技术服务；特殊产品的定制、研发；系统中的云平台、云服务器对接、调试、集成；项目周期中的技术类、服务类、材料类配合。

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在实施和完成本合同工程过程中，成交人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁。如出现安全事故，一切经济责任由成交人承担并负法律责任；采购人对成交人的安全生产等情况进行检查，成交人应无条件接受并服从。

文明施工的要求：成交人的文明施工的各项费用不低于工程预算报价书中公布的金额，在施工中，成交人须满足文明施工等建设行政主管部门和有关部门的规定。本项目安装过程中土方、设施、设备进出场造成环境影响的责任由成交人承担，项目完工场清。竣工时窗明地净。当地政府有特殊要求时，需按要求执行。

1.8、质量要求和技术标准

所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准，且满足校方招标质量规格和性能要求。

2、设备的技术参数及要求：详见附件

3、交货时间：签订合同后7日内，验收合格交付正常使用；

4、交货地点：福建商学院鼓楼校区22#101、102；

5、售后服务承诺基本要求

5.1安装和调试

由成交人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点及位置免费运送到最终目的地，并负责安装。货物安装调试并经最终验收合格后，交付采购人使用，成交人须在报价中详细列明所需要各项费用，若未列明，视同所有费用均含在报价中。货物安装、调试所需要的工具、仪表及安装材料等均由成交人负责提供。

成交人负责组织专业技术人员进行货物安装，保证各项安装工作顺利进行。

5.2技术培训

成交人免费为采购人技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，并列好计划（对货物的使用操作、货物维护、故障排除、日常保养等方面操作）以备采购人使用，直至能熟练独立操作，对货物产生的常见问题，能够进行判断。

5.3售后服务承诺

保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

货物安装调试验收合格交付正常使用之日起5年；供应商提供设备5年免费上门维修，长期维护。

维修服务的响应时间：所有设备提供5年免费上门维修，保修期内如有故障，接到电话后6小时内响应，48小时内维修到位。质保期后，供应商提供设备优惠维修服务。

质量保修期后的服务要求：质量保修期结束后，成交人仍应对货物提供终身维修服务，并应继续提供优惠优质服务。成交人对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取成本费。

6、付款方式：合同签订前，成交人必须按成交金额的10% 缴纳履约保证金，双方签订合同后，成交人按照竞价文件要求供货安装、调试完毕，经采购人验收合格且无未尽事宜后，持有正式发票和用户所开具的验收合格证明，采购人向成交人支付100%合同款。成交人缴纳的履约保证金自动转为合同质保金。合同质保期满后，无质量问题，合同质保金无息全额返还。

7、验收

7.1提供完整的技术资料，包括：明细表(装箱单)、出厂检验报告和合格证书、使用说明书、设备安装调试资料、操作手册、维修手册及合同中要求的其他文件资料。

7.2货物根据竞价文件及合同中所列清单与技术参数要求进行验收，直接安装至学校指定地点。项目交付正常使用后，由成交单位书面提出验收申请，经使用单位组织验收人员进行验收。验收结果经双方确认后，双方授权代表人必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

附件：详细技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特写摄像机(主件，核心产品) | 1.像素：≥400万1/2.8＂CMOS 超宽动态ICR日夜型半球型PTZ网络摄像机； 2.支持高清网络、HD-SDI信号同时输出； 3.高清网络视频输出：≥2560×1440@25fps/30fps； 4.HD-SDI视频输出：≥1080P@25fps； 5.支持485接入温湿度显示屏； 6.支持以OSD形式叠加温度、湿度信息； 7.≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍； 8.支持采用H.265、H.264视频编码标准； 9.支持音频编码AAC 48kHz音频采样率； 10.支持超低照度彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)； 11.水平及垂直范围：水平≥350°；垂直0°-90°； 12.键控速度：水平0.1°-60°/s；垂直：0.1°-50°/s；速度可设； 13.协议：支持GB/T28181协议，支持一进一出音频，支持一进一出报警； 14.防护等级：≥IP66，防暴等级：≥IK10； 15.含≥128GB SD卡； | 台 | 2 |
| 2 | 全景摄像机 | 视频输出支持≥1920×1080@25fps，分辨力≥1100TVL，红外距离≥100米。 2.支持内置GPU芯片； 3.支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux； 4.支持水平手控速度不小于60°/s，云台定位精度不大于0.1°； 5.支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为0°~90°； 6.支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 7.支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 8.防护等级：≥IP67，工作温度范围可达-45℃-70℃； 9.支持当红外灯开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影，模糊及光反射现象； | 台 | 1 |
| 3 | 拾音器 | 1.≥4颗数字咪头 ； 2.灵敏度：≥ -28dB ； 3.频率范围：50 Hz to 20 kHz ； 4.指向特性：支持全指向 ； 5.拾音距离：≥8 m ； 6.语音响应速度：≤40ms ； 7.语音采样率：数字音频≥16 kHz；模拟音频≥48 kHz ； 8.语音采样位：≥16bit ； 9.语音编码格式：PCM编码 ； 10.信噪比：≥65 dB ； 11.数据接口：≥1个RJ45 ； 12.音频接口：≥1个凤凰差分，音频输入口：≥1个凤凰差分音频输出口 ； | 台 | 3 |
| 4 | 电源适配器 | 输入：支持AC1100~240V，50/60Hz，输出：≥12V/2A | 台 | 3 |
| 5 | 温湿度显示屏 | 1.显示范围：温度：-9℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％； 2.测量精度：＜±1℃ ，湿度＜ ±3%RH； 3.显示时间：精确到秒（年月日、时分秒）； 4.外部接口：支持485接口； 5.温湿度协议支持：leicai； | 台 | 1 |
| 6 | 无线紧急按钮 | 1.通信频率：支持433MHz， 2.支持防止无线数据冲突功能； 3.RF传输距离：≥800m(空旷区域) | 台 | 1 |
| 7 | 无线报警主机 | 支持≥32路无线防区，支持≥32个无线输出，支持≥2个中继器，支持≥4个继电器模块，支持≥8个遥控器，支持≥2个警号； 2.支持远距离双向通信，支持数据AES-128加密； 3.支持WIFI、TCP/IP、3G/4G方式上传报警信息；支持通过短信、打电话发送报警信息（不可回控）； 4.支持接入≥2路视频，报警时可以联动视频复核，并通过邮件发送复核视频； 5.支持报告上传至接警中心或中心平台； 6.支持手机APP布撤防； 7.支持Web、手机APP配置，主机配置和操作具备智能化语音向导提示； 8.含配套遥控器； | 台 | 1 |
| 8 | 无线室内警号 | 1.用于连接到无线报警主机，当发生警情时可以联动警号输出。 2.支持双向通信，通信距离≥800米（空旷区域）； 3.声音分贝：≥105db (30cm)； 4.防护等级：≥IP54； | 个 | 1 |
| 9 | 4路高清同录主机 | 支持配置攀高规则，特定条件下检测区域出现人员攀高行为，触发报警； 2.支持配置人数异常规则，特定条件下检测区域人员数量少于设定值，触发报警； 3.支持配置人站立起身规则，特定条件下检测区域人员出现站立起身行为，触发报警； 4.支持配置离床检测规则，特定条件下检测区域人员出现离床行为，触发报警； 5.支持配置离岗与睡岗检测规则，特定条件下检测区域出现人员离岗、睡岗行为，触发报警； 6.支持配置剧烈运动检测规则，特定条件下检测区域人员出现剧烈运动行为，触发报警； 7.画中画通道分辨率≥2560x1440，单画面通道分辨率≥1920x1080； 8.混合模式下，可接入≥4路HD-SDI/模拟视频+≥4路数字网络视频信号（分辨率为1920x1080）+≥1路 HDMI 视频信号（ 分辨率 为 1920 ×1080）+≥1路 VGA 视频信号（ 分辨率 为 1920 ×1080）； 9.支持≥8路H.265或H.264视频编码，设备最大接入带宽256Mbps； 10.支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改； 11.支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据； 12.支持单数字网路模式下，最大可接入8路数字网络视频信号（1920x1080）； 13.支持1个HDMI视频信号和1个VGA视频信号输入接口，1个HDMI视频信号和1个VGA视频信号输出接口； 14.支持音频压缩标准AAC，音频采样率为≥48kHz； 15.支持≥6个SATA口，支持≥4盘位硬盘接入，每个SATA口容量支持最大8TB硬盘，支持raid0、raid1、raid5、raid10； 16.支持≥2个SATA口，接入≥2个蓝光光驱； 17.支持标准DVD光盘或蓝光光盘刻录； 18.支持≥7寸触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等； 19.支持视频入侵检测功能； 20.支持视音频信号丢失报警功能； 21.支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能； 22.支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式； 23.支持刻录过程中实时监测并显示已刻录进度和光盘剩余时间； 24.支持刻录光盘剩余容量倒计时提醒功能； 25.支持光盘不间断刻录，在更换光盘时设备具有缓存机制，支持刻录光盘出错后，放入新光盘实时追刻，确保数据不丢失； 26.支持画中画功能，支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调节； 27.支持无硬盘刻录； 28.支持对审讯录像记录进行音频屏蔽刻录； 29.支持智能检测可触发联动，支持弹出报警画面、声音告警、上传中心、触发报警输出； 30.支持智能报警联动抓图，图片上可叠加目标和智能规则； 31.支持智能报警联动录像功能； 32.支持生命体征仪接入，支持在画中画通道视频中实时显示体征仪波形数据以及血压、心律、血氧等数据信息，显示位置可调节； 33.支持在画中画通道录像回放中查看相关信息； 34.支持H323视频会议协议功能，实现两台审讯主机之间的视频会议功能；视频的分辨率可达1920×1080；应答方式支持自动、手动及免打扰三种方式； 35.支持一键式开始或结束审讯；支持一键式开启或结束录像； 36.支持对光盘进行数字加密功能，每张光盘具有唯一不可修改的加密序列号，支持远程客户端对审讯光盘进行密码设置，刻录完成后，需要校验密码才能查看光盘内的录像文件； 37.支持多方会审，可通过远程连接的方式实现多方多地域共同审讯； | 台 | 1 |
| 10 | 8T监控硬盘 | 3.5英寸，≥ 8TB，5640RPM，256M ，SATA3 | 台 | 2 |
| 11 | UPS系统 | 1.≥3KVAUPS主机 1台； 2.≥12V38AH蓄电池8节； 3.配套电池箱1套，含内部主机连接线 | 台 | 1 |
| 12 | 汇聚交换机 | 1.千兆POE电接口≥24个，1G SFP千兆光口≥4个； 2.支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率30W，整机最大输出功率≥370W； 3.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 4.支持搭配控制器管理平台，实现对交换机进行胖瘦两种工作模式的切换管理，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 5.支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台（提供后台功能截图证明）； 6.支持搭配控制器管理平台，实现 “一键替换”按钮即可完成故障设备替换（提供后台功能截图证明）； 7.支持搭配控制器管理平台，实现基于网络特征报文自动识别PC、路由器、监控、打印机终端设备等（提供后台功能截图证明）； 8.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 9.支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（提供官网截图及链接证明）； 10.支持搭配控制器管理平台，实现通过移动APP远程查看端口状态，查看交换机供电情况，远程重启交换机端口等（提供APP软件功能截图证明）； 11.支持搭配控制器管理平台，实现交换机实现内网终端互访情况全记录，东西向流量访问全记录，并可根据需求进行流量封堵（提供功能截图证明）； 12.支持搭配控制器管理平台，实现查看终端在交换机端口的终端类型、闲置终端、离线分布、终端迁移趋势等（提供功能截图证明）； 13.支持搭配控制器管理平台，实现纯可视化界面配置，以树形拓扑结构呈现交换设备及链路状态，并支持在拓扑中对交换机直接通过鼠标点击编辑配置（提供后台配置截图证明）； 14.支持搭配控制器管理平台，实现对接阿里钉钉、微信企业号等OA软件实现用户认证（提供后台配置截图证明）； | 台 | 1 |
| 13 | 设备机柜 | 全黑、玻璃前门，网孔后门，大小能够容纳以上设备，并且留有一定升级和散热空间。 | 台 | 1 |
| 14 | 辅材及安装调试 | 现场安装所需线材管材辅材，及安装调试，培训 | 项 | 1 |
| 注：供应商应提供书面承诺：保证此次所投以上所有设备均能适配兼容福建商学院正在使用的计算机[计算机品牌型号：戴尔（成铭3967）]，且验收及交付使用后均能正常运行，否则竞价无效并承担由此造成的一切后果及责任。 |

（四）、其他要求

1、除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、供应商提供货物（或服务）的技术性能（或服务要求）必须符合或优于竞价文件的要求。供应商报价的货物（或服务）必须符合竞价文件的要求，响应文件中的报价一览表或分项报价表中的项目内容（如技术要求、详细配置、售后服务）须完全符合或优于竞价文件要求，带有范围值的参数必须写明实际响应数值，不接受可选性内容，若照抄竞价文件技术要求出现可选性内容，或经相关比对发现其描述与实际不符或不一致的，一经查实，将视为弄虚作假，竞价无效。

3、供应商应完全响应竞价文件要求，有任何负偏离应明确阐述，未作说明项视为满足竞价文件要求。

4、供应商须详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，并自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、若竞价文件对品牌、型号规格、功能要求或服务内容有明确要求的，在响应文件及竞价系统中也须明确，否则报价无效。

# 三、竞价须知

1、一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、各竞价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

3、供应商已详细审查全部竞价文件，包括修改竞价公告（如有）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。同意提供按照代理机构或采购人可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价，否则竞价无效。

4、供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购相关法规，若供应商违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，且其竞价保证金不予退还。

5、竞价文件中载明要求提供的证明文件，如原件属于非中文描述的，供应商必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按竞价文件要求提供中文译本的，认定为该项要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。

6、竞价报价偏差

6.1重大偏差

（1）响应文件未按竞价文件要求加盖公章并由单位负责人或其授权代表签字；

（2）不符合技术服务要求和商务要求；

（3）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（4）不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

6.2细微偏差。响应文件在实质上响应竞价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

对存在细微偏差的供应商要求其予以补正。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该供应商的认定，超过3个的累积细微偏差视为技术商务不合格，该供应商不予推荐为成交候选人。

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误内容或者以上存在细微偏差的供应商，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在规定的时间内以书面形式作出，由其单位负责人或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

7、最终有效报价确认办法

7.1竞价结果在提交的响应文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价，按竞价大厅价格由低到高顺序排序确定成交人（报价相同者以时间先后顺序确定）。

7.2算术错误将按以下方法更正：

（1）供应商提交的纸质报价与在竞价平台提交的报价不一致的，以供应商在竞价平台提交的报价为准；

（2）报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

8、竞价保证金

8.1未成交的供应商，在成交结果发布后5个工作日内予以无息退还。

8.2成交人在交货验收后，向代理机构提供采购合同及验收凭证，于5个工作日内予以无息退还。

8.3成交人在竞价截止时间后，要求撤回或自愿放弃成交资格或不按规定签订采购合同的，其保证金不予退还，且采购人保留追究其法律责任的权利。

8.4成交人不按规定支付代理服务费，其保证金不予退还，且取消其成交资格。

8.5其他法律法规规定的不予退还的情形。

9、网上竞价公告期满，若无三个（含）以上的有效供应商参与报价，或参与竞价的供应商报价不符合规定的，网上竞价无效。

10、供应商网竞平台注册审核通过、网竞平台报名和纸质文件审核通过、网竞平台报价最低，均不作为供应商最终成交的保证。供应商的报价明显低于其他通过审查的合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

供应商必须对其竞价响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。竞价前或竞价结束后在响应文件审核过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供不实资料或响应的行为，将取消其报价资格，并按相关规定处罚；竞价结束后，采购人有可能对成交人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在签订合同时，发现成交人有提供不实材料谋取成交等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人和代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并承担相应责任。

11、成交通知书发出之日起30日内签订合同。签订采购合同应遵守相关法律法规的规定，不得对竞价文件确定的事项和成交人的响应文件作实质性修改。采购合同签订或履行过程中，采购人有权增加或减少与合同标的相同的货物、服务或工程，但追加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。若成交人自愿放弃成交资格或未在规定时间内签订合同，采购人有权不予退还竞价保证金，并保留追究其法律责任的权利。

# 四、响应文件格式

说明：《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式，供应商应参照这些格式文件制作响应文件，格式要求与前面章节内容描述不一致的，以前面章节内容描述为准；竞价文件要求供应商提供，而未提供格式文件的，请供应商根据行业特点进行制作并提交，但不得实质性修改响应文件格式。

响 应 文 件

（第一册：资格、技术、商务册）

项目编号：

项目名称：

合同包号：

供应商名称 ：

通讯地址：

联系电话：                     传真：

供应商代表：                   手机：

日  期 ：     年  月  日

目  录

（根据实际材料及顺序编制目录，应包含页码。）

竞价承诺书

致：福建商学院、福建立勤招标代理有限公司

根据贵方为       项目的竞价邀请（项目编号：          ），我方正式授权本签字代表（全名、职务）代表我方（供应商名称）提交响应文件（第一册）正本一套、副本二套。

以       方式提供金额为人民币        元的竞价保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.我方保证遵守竞价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.我方将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.我方同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5.与本竞价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商（全称并加盖公章）：

地  址：

电  话：         电子邮箱：

供应商代表（签字）：

日  期：    年   月   日

供应商资格声明

致：福建商学院、福建立勤招标代理有限公司

根据贵方为          项目的竞价邀请（项目编号：          ），我方愿意参加竞价，提供竞价文件“竞价内容及要求”中规定的  （合同包/品目号）  ，并保证提交的所有文件和说明是准确的和真实的。

我方作为供应商保证提供给采购单位的货物、服务或工程不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

特此声明。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

营业执照副本

致：福建商学院、福建立勤招标代理有限公司

（ ）按统一代码制度登记的

现附上由                   (签发机关名称)签发的我方统一社会信用代码营业执照副本复印件，该证照真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）未按统一代码制度登记的

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方营业执照复印件、由                           (签发机关名称)签发的我方税务登记证复印件、由                             (签发机关名称)签发的我方组织机构代码证复印件，上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

授 权 书

致：福建商学院、福建立勤招标代理有限公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：    ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、澄清、谈判、签约等。供应商代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         联系方式：

供应商代表：         联系方式：

授权方

供应商（全称并加盖单位公章）：

单位负责人（签字或盖章）：

接受授权方

供应商代表（签字）：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

财务状况报告或资信证明

注：

（1）成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的完整的年度财务报告。

（2）成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

（3）无法按照以上两条规定提供财务报告的供应商，可提供竞价截止时间前半年银行出具的完整的有效的资信证明（资信证明中若注明“复印无效”的，响应文件（第一册）正本中须提供资信证明原件；资信证明若有背面的，须同时提供背面页）。

依法缴纳税收的证明材料

须提供竞价截止时间前六个月（不含竞价当月）内任一个月依法缴纳税收的证明材料

依法缴纳社会保障资金的证明材料

须提供竞价截止时间前六个月（不含竞价当月）内任一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的证明材料或声明函

致：福建商学院、福建立勤招标代理有限公司

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

备注：

1、竞价文件未要求供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的“专项证明材料”的，供应商应至少提供本声明函。

2、竞价文件要求供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的“专项证明材料”的，供应商须另列提供。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明

致：福建商学院、福建立勤招标代理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

信用信息查询记录

（1）供应商可在本项目竞价公告发布之日起至响应文件上传截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“供应商提供的查询结果”），供应商提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。供应商针对以上“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应文件无效（竞价文件中若有其他相关规定与此条款规定不一致的，以此条款规定为准）。

（2）信用记录的审查：①代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录（以下简称：“查询结果”）。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。②因上述网站原因导致无法查询供应商信用记录的（代理机构将通过上述网站查询供应商信用记录时的原始页面打印后一并存档），视为查询结果未存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。

备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单、不良行为记录等。

竞价保证金凭证

致：福建立勤招标代理有限公司

我方参与             （项目编号：           ）的竞价，以 转帐 形式于    年    月    日提供人民币          元竞价保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

1.开户名：

2.开户行：

3.帐  号：

（若提交保证金的账户发生变更，还须提供变更证明。）

供应商名称（加盖公章）：

供应商代表（签字）：_______________

电话/手机：___________________

日    期：      年    月   日

附：竞价保证金缴交凭证复印件

复印件粘帖处 备注： 1、竞价保证金须以转帐等公对公（非现金）形式交纳。 2、每周三、周四为退还保证金时间（财务：刘小姐 电话：0591－63037663）。 3、供应商制作响应文件时，应编制此函（含清晰准确的竞价保证金缴款凭证复印件），以便竞价结束后能够及时退回保证金。 4、成交人签订合同后将合同原件（或加盖公章及骑缝章的复印件）及此函（含清晰准确的竞价保证金缴款凭证复印件）送至或邮寄至我司退回保证金。 5、联系方式：福建立勤招标代理有限公司（福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101二层）联系电话：0591-63037998

技术和商务要求响应及承诺

项目编号：

项目名称：

请供应商按照不低于竞价文件中《二、竞价内容及要求》的技术和商务要求进行逐条响应并书面承诺，内容自拟（不限于文字、图表等）。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

其它必要的相关证明材料（如有）

1、其他资格证明材料

2、其他技术服务、商务要求条款

3、供应商认为其他须提供的材料

代理服务费承诺书

致：福建立勤招标代理有限公司

我们在贵公司组织的        项目（项目编号：      ）招标活动中如获成交，我们保证按竞价文件的要求在领取成交通知书时以转账形式向贵方交纳代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在竞价保证金中扣缴。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

地址：

电话：

传真：

授权代表签字：

日期：

响 应 文 件

（第二册：报价册）

项目编号：

项目名称：

合同包号：

供应商名称 ：

通讯地址：

联系电话：                     传真：

供应商代表：                   手机：

日  期 ：     年  月  日

报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 合同包 | 项目名称 | 品牌/型号（规格） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合同包总价 | 人民币 （￥ ） |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 品目号 | 品目名称 | 品牌/型号（规格） | 数量 | 品目单价（元） | 品目合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包总价 | 人民币 （￥ ） |

注：

1．此表总价若与报价一览表有出入，以报价一览表价格为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2. 此表应包含所有品目号内容，逐一对各品目进行报价。

3. 供应商可根据实际情况编制此表。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期：

# 五、采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交人应结合竞价文件和响应文件内容进行签订，不得实质性改变以上文件约定内容；未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行约定。

3、本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为       的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的竞价结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：           元（￥     ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照竞价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照竞价文件的规定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照竞价文件规定填写）。

9、合同有效期（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款（根据实际情况填写）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                  乙方：

住所：                  住所：

单位负责人：               单位负责人：

委托代理人：               委托代理人：

联系方法：                联系方法：

开户银行：                开户银行：

账号：                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日